UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e técnicas digitais

TURMA 0132B

TÍTULO

Relatório de atividades da aula(7) realizada em 08/05/2008

Matheus Bratfisch

Florianópolis, 09 de maio de 2008.

# INTRODUÇÃO

Neste laboratório vimos a utilização de conversor BCD de 7 segmentos que possuem de caracteristica a entrada de 4 bits e como saida a ativação de 7 segmentos que representam o número representado pelos 4 bits.

# objetivos

Demonstrar a utilização de dois displays de 7 segmentos representando os números passados como entrada por 4 bits.

# Lista de equipamentos

Laboratório  de ensino digital

2x - Decodificador (LS7447)

2x – Display 7 segmentos

2x - Resistores

# Desenvolvimento

4.1. Display de 7 segmentos.

- Funciona com um corrente entre 0 e 50 mA.

[1]

4.2. Decodificador LS7447.

[2]

4.3. Montagem do circuito com dois displays de 7 segmentos fazendo a demonstração de entradas binarias.

# conclusões

Concluimos que a representação de algarismos pode ser feita pela utilização de um CI 7447 que faz a conversão de binário para decimal tornando os números de facil interpretação humana. Eles possuem ativação em nivel lógico 0, ou seja os segmentos que serão ativados permanecem neste nivel.

# bibliografia OU REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] Display de 7 Segmentos - http://www.rogercom.com/

[2] Decodificador 7447- http://www.kpsec.freeuk.com/components/74series.htm