UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

EEL5105 – Circuitos e técnicas digitais

TURMA 0132B

TÍTULO

Relatório de atividades da aula(3/4) realizada em 3/04/2008 e 10/04/2008

Matheus Bratfisch

Florianópolis, 10 de abril de 2008.

# INTRODUÇÃO

Neste laboratório vimos que uma função logica pode ser representada por inumeras expressões algebricas e que existe uma expressão minima que é a expressão com o menor número de fatores e operações por consequencia também a que utiliza menos componentes e possui menor custo. Implementamos as mesmas utilizando algebra booleana e mapa de Karnaugh junto a Soma de mintermos ou Produto de maxitermos.

# 2. objetivos

Realizar na pratica a construção de tabelas-verdades e encontrar sua expressão minima pela utilização da algebra booleana e do mapa de karnaugh comprovando assim o seu funcionamento.

# 3. Lista de equipamentos

1x Circuito integrado 7400 (N-E 2 Entradas)

2x Circuito integrado 7410 (N-E 3 Entradas)

1x Circuito integrado 7411 (E 3 Entradas)

Cabos

Pront-Board

# 4. Desenvolvimento

4.1 Demonstração mapa de karnaugh e algebra booleana respectivamente

[1]

4.2 Experimento um. (Supervisão do estado de funcionamento de um banco de motores de CA)

4.3.1 Tabela Verdade

4.3.2 Circuito implementado

4.3.2.1 Motor 1

4.3.2.2 Motor 2

4.3.2.3 Motor 3

4.4 Experimento dois. (Sistema de abertura da porta de uma garagem)

4.4.1 Tabela Verdade

4.4.2Circuito implementado.

4.4.2.1 Porta

4.4.2.1 Luz (Negação da porta)

# 5. conclusões

Concluimos que funções logicas de inumeros tamanhos podem ser reduzidas utilizando algebra booleana e mapa de karnaugh, sendo que a primeira em alguns casos fica mais complicado já que é temos que tentar e errar para conseguir descobrir a menor expressão já a segunda nos fornece diretamente a menor Soma de Produtos ou menor Produto da soma possivel.

# 6. bibliografia OU REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem:K-map_6%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14.svg